| TEXTES CCTP |
| --- |
| Réf | PACK MR4 FA |
| Produits concernés | MR Hydro MR4 FOSRBKS |

MR Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 8 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco MR Hydro ou équivalent.

MR4 FOS RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 manilles haute sécurité de type MHM113, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 19 torons de 8 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 4240 kg. La longueur du câble sera au minimum de 0,80 mètre avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium. , 1 manille haute sécurité type MHM113 en terminaison supérieure de câbles. 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 8.5 mètres, d’une largeur de 35 mm avec une charge de rupture de 5000 kg (couleur de sangle orange avec étiquette d’information et de traçabilité). 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 5000 kg. Plantco MR4 FOS RBKS ou équivalent.